Widuchowa, 21.04.2011 r.

Fn.271.2.2011

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię ładunkową owalną, nieożebrowaną?

Odp.: Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochody do wywozu odpadów komunalnych ze skrzynią ładunkową nieożebrowaną i owalnym przekroju.

2. Proszę o uszczegółowienie danych technicznych wymaganej przez Zamawiającego myjki do dezynfekcji oraz danych technicznych podwozia.

Odp.:

System do dezynfekcji pojemników powinien zawierać pompę wysokociśnieniową minimum 120 bar i wydajności minimum 15 lt/min wraz z układem zamkniętym czystej i brudnej wody o pojemności zbiorników minimum 300 l na wodę czystą i minimum   100 l na wodę brudną wraz z dyszą dezynfekującą pojemniki wewnątrz.  Pompa uruchamiana automatycznie poprzez układ hydrauliczny. Agregat myjący pojemniki wewnątrz uruchamiany automatycznie po opróżnieniu, zamontowany na stałe, uruchamiany przez siłownik pneumatyczny.

Podwozie:

- pojazd fabrycznie nowy

- dopuszczalna masa całkowita podwozia min 15 000kg

- silnik spełniający normę EURO 5 o mocy minimalnej 250kM

- skrzynia biegów manualna

- pneumatyczne zawieszenie kół tylnych .

- kabina – trzy miejscowa w tym kierowca

- minimalna gwarancja na podwozie i układ napędowy 36 m-cy

- ABS

- blokada tylnego mostu

- zbiornik paliwa min 280 l, AdBlue 25 l podgrzewany,

- kliny pod koła

- mechaniczny główny wył. prądu

- koło zapasowe

- lusterka elektryczne sterowane, podgrzewane

- fotel kierowcy pneumatyczny

- immobilizer

- siatka ochronna na reflektorach

- klimatyzacja

- reflektory przeciwmgielne

- radio z odtwarzaczem CD

- kabina zmywalnie wykończona

- centralny zamek